## Slide 1: Arduino explained
Jeroen van Hattem

## Slide 2: Voordat we beginnen
Arduino IDE
GitHub: https://goo.gl/4EESUY

## Slide 3: Wel/niet doen

## Slide 4: Wat wel te doen
Vragen stellen tijdens de presentatie.
Stel vragen, je bent hier om wat te leren.

## Slide 5: Wat niet te doen
GND en 5V op elkaar aansluiten.
Je weerstanden vergeten.

## Slide 6: Arduino

## Slide 7: Wat is het?
Programmeerbord.
Doe-het-zelf projecten.
Eenvoudig.
Heel veel support op het internet.
Notes: Projecten als: alarm, bestuurbare auto

## Slide 8: Arduino Uno

## Slide 9: Arduino Uno
16 MHz
6 analoge input pins
0 analoge output pins
14 digitale IO pins
6 digitale PWM pins
32kB flash geheugen
Notes: Kloksnelheid
16,000,000 instructies per seconde De gemiddelde computer zit op 2.3 GHz, dus 2,300,000,000 instructies per seconde. Dat is dus 200x zo veel.
Op het flash geheugen gaat de code

## Slide 10: Digitaal/Analoog/PWM
Digitaal.
  Aan / uit voor gelijke tijd.
Analoog.
  Genereert een stroompje tussen 0V en 5V.
Pulse Width Modulation (PWM).
  Aan / uit voor variabele tijd.
Notes: 3 soorten General Purpose Input Output
Digitaal
PWM werkt met intervallen op hoge frequenties.
PWM kun je op veel gebieden gebruiken, zoals een led. Als je door middel van PWM de led vaak genoeg per seconde aan en uit wordt gezet, zal de traagheid van het oog ervoor zorgen dat het lijkt dat de led zachter brandt.
Leg het eventueel uit op het bord met mooie tekeningen.
Pulsbreedte is aan/uit. Periode is pulsbreedte + rust

## Slide 11: Shields

## Slide 12: Shields
Uitbreiden van features.
Geluid.
Ethernet.
GSM.
Notes: Niet al te lang bij stil staan, snel doorheen rammen.

## Slide 13: Componenten

## Slide 14: LED

## Slide 15: LED
Anode.
Kathode.
Weerstand.
Altijd in combinatie met een weerstand!
Notes: Anode =>lange kant >> VCC.
Kathode =>korte kant >> GND.

## Slide 16: drukschakelaar

## Slide 17: Drukschakelaar
2x ground.
2x signal.
Active Low
Notes: Active Low: er loopt standaard een stroompje, waardoor de waarde standaard HIGH is. Wanneer er op het knopje wordt gedrukt, wordt het stroompje onderbroken en wordt er een LOW signaal teruggegeven.

## Slide 18: Breadboard

## Slide 19: Breadboard
Rijtjes van 5.
Ruimte voor componenten.
Notes: Voor het overzichtelijk plaatsen van componenten.

## Slide 20: Weerstanden

## Slide 21: Weerstanden
Variabele weerstand.
Kleurcodes.
Verlagen van stroomsterkte.

## Slide 22: Software

## Slide 23: Serieel
Baud rate
Tekst output
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(“Hoi”);
Notes: Baud rate: de snelheid in bits per seconde waarop gegevens worden uitgewisseld met de Arduino en de computer, deze moet bij beide de Arduino en de computer hetzelfde zijn.

## Slide 24: Setup() en loop()
Setup()
  Initialiseer je programma.
    Aangeven of pins input of output zijn.
Loop()
  Wordt herhaald.

## Slide 25: If, For, While
If.
  Kijk 1x of iets waar is.
    if( input == 1) { doe_iets(); }
For.
  Kijk voor bepaald aantal keer of iets waar is.
    for(int i = 0; i < 10; i++) { doe_iets_i_keer(); }
While.
  Kijk voor onbepaalde tijd of iets waar is.
    while(input != 0) { doe_iets_zolang_input_niet_0_is(); }

## Slide 26: Zelf aan de slag

## Slide 27: Word lid van de studievereniging indicium